施工现场节能减排点点做

安全生产部

二0一六年六月

点点做

1、施工现场宜合理利用太阳能或其它再生能源。施工现场有条件时可以利用太阳能作为照明能源，办公区、生活区宜采用太阳能提供热水。

2、合理安排施工区域及顺序，选择功率与负荷相匹配的机械设备，减少设备、机具使用数量。在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，可以减少作业区域的设备、机具使用数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源，同时应采取以下措施降低机械设备的能源消耗：机械设备应建立按时保养、维修、检查制度；应采用能源效率高的机械设备，使用节能、高效、环保的设备，如使用变频技术的节能设备；220V/380V单相用电设备接入220V/380V三相系统时，应保持三相平衡；合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率。

3、钢筋数控加工机与传统工艺相比，可大大提升工作效率，提高下料精度，减少废料产生，同时还具备减少劳动力投入，减少占地面积的诸多优点，特别适合钢筋体量大、施工场地狭小的工程。

4、按照方案布置施工用电线路，实行用电分表计量；照明宜采用节能灯具和声、光控开关；用电电源处应设置明显的节约用电标识。

5、施工材料宜就地取材，缩短运输距离，减少能源消耗，施工单位宜优先选用符合标准、技术先进的车辆进行运输。使用符合要求（通过检验合格）的运输车辆，在材料运输中约束第三方加强运输过程管控，使用合格车辆。

6、施工现场供水管线布局和管径布置合理，施工单位应采取措施减少管网和用水器具的漏损。定时对管道线路检查，防治跑冒滴漏。施工过程中管道打压，加大对管道检查。

7、施工现场应采取地下水资源保护措施，基坑降水阶段排出的地下水应合理利用，综合利用，优先用于混凝土养护、降尘、冲洗和绿化灌溉。

8、施工现场的生活用水和工程用水应分项计量，严格控制施工阶段用水量。现场工程、生活用水应使用节水型器具，在水源处应设置明显的节水标识，施工中应采用先进的节水施工工艺。

9、现场绿化采用喷灌、微灌、低压管溉等节水灌溉措施，现场扬尘措施宜采用喷雾式花洒节水型器材。采用先进节水工艺，如：现场水平结构混凝土采取覆盖薄膜的养护措施，竖向结构采取刷养护液养护，杜绝无措施浇水养护等工艺。

10、施工现场宜利用非传统水源，宜建立雨水、中水或其它可利用水资源的收集利用系统。

11、编制施工方案时应先优化，宜推广使用高强度钢材、高强度钢筋，降低材料消耗。

12、施工现场宜采用预拌混凝土和预拌砂浆，未经批准不得现场拌制。

13、合理确定混凝土拌合比，混凝土中宜添加粉煤灰、磨细矿渣粉等工业废料和高效减水剂。

14、高层建筑结构施工，应采用整体提升、分段悬挑等工具式脚手架。

15、优化钢筋配料和钢结构下料方案，根据优化配料结果合理确定进场钢筋的定尺长度；在满足相关规范要求的前提下，合理利用短筋。

16、短木方应采用叉接接长后使用，木、竹胶合板的边角余料应拼接使用。

17、积极推广使用大模板、滑动模板、爬升模板和早拆模板等工具化模板体系。

18、混凝土应优先采用泵送、布料机布料浇筑，地下大体积混凝土宜采用溜槽或串筒浇筑。超长结构宜采用无缝施工，并优先采用跳仓法。在噪声敏感环境或钢筋密集时宜采用自密实混凝土。

19、根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存。

20、现场材料和成品、半成品应制定保护措施，现场材料按平面图码放。

21、依照施工预算，实行限额领料，控制材料消耗。

22、施工单位应合理利用建筑垃圾及施工余料，提高废料使用率。

23、施工现场临时办公、施工用房应利用既有设施。临建设施应采用工厂预制、现场装配的可拆卸、可循环使用的构件和材料。施工现场使用周转式活动房，现场围挡应最大程度地利用既有围墙，或采用装配式可重复使用围挡封闭。

24、施工中应优先采用绿色、环保和建筑垃圾再生材料，限制和淘汰落后材料。

25、施工现场主要道路和模板存放、料具码放等场地应根据用途进行硬化，其他场地应当进行覆盖或硬化，土方应集中堆放并采取覆盖或固化等措施。主要道路土层夯实后，面层材料可采用混凝土、沥青或者细石。

26、非施工作业面的裸露地面或超过一天以上的临时堆放的土堆应采用防尘网进行覆盖，或采取绿化、固化措施；对于停止施工的工地，应当对其裸露土体采取覆盖或者临时绿化等有效防尘措施，对于土方工程，开挖完毕的裸露地面应及时固化或者覆盖。

27、土方施工阶段，现场出入口应当安装高效洗轮机。因场地狭小无法安装的，应设置车辆清洗设施。基坑土方阶段施工结束后，施工单位应按要求设置冲洗车辆的设施和沉淀池。

28、建筑垃圾应使用符合北京市标准的运输车辆并密闭运输，不得遗撒。应使用满足《建筑垃圾运输车辆标识、监控和密闭技术要求》（DB11/T1077-2014）的达标运输车辆运输垃圾。

29、施工过程中应减少土方开挖量及对土壤的扰动，保护周边自然生态环境。对于因施工而破坏的植被、造成的裸土，应采取覆盖或固化等措施，施工结束后，应恢复原有植被或进行合理绿化。

30、装配式构件，宜采取工厂化生产、现场安装，减少现场的制作和场地的占用，如：临建设施、围挡、道路、排水沟均可采用装配式构件组成。

31、施工现场应制定节能措施，提高能源利用率，禁止使用国家、行业、地方政府明令淘汰的施工设备、机具或产品。

32、临时设施的设计、布置与使用，应采取节能降耗措施，并符合北京地方标准《建筑工程临建房屋应用技术标准》（DB11/693）。利用场地自然条件，合理设计办公及生活设施的体型、朝向、间距和窗墙面积比，冬季利用日照并避开主导风向，夏季利用自然通风。

33、临时设施宜选用高效保温隔热材料制成的复合墙体和屋面，以及密封保温隔热性能好的门窗。

34、照明灯具选用节能型灯具。在满足照度的前提下，办公室节能型照明灯具功率密度值不得大于10瓦每平方米，宿舍不得大于6瓦，其他照明不得大于4瓦。

35、规定合理的温度、湿度标准和使用时间，提高空调和采暖装置的运行效率。夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度，冬季室内空调温度不得高于20摄氏度。空调运行期间应关闭门窗。

36、产生扬尘的物料在施工现场运输、装卸应采取有效降尘措施。

37、设置密闭式垃圾站用于存放建筑垃圾，建筑垃圾清理应当搭设密闭式专用垃圾通道或者采用容器吊运，严禁随意抛撒；运输建筑垃圾，建设单位按照京政发（2014）66号文要求，与运输单位、处置单位签订三方合同，并按要求实施。

38、因大风、空气重污染，按照相关规定停止产生扬尘污染的施工作业后采取定时洒水、覆盖等降尘措施，并对施工现场内可能被大风损坏的围挡、覆盖措施等进行巡检，及时修复。